## Slide 1
Estrutura Conceitual do estudo elaborado para Terceira Comunicação Nacional
Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
Naquela ocasião, após vários testes, chegou-se a estes “modelos ótimos” para representar a dimensão climática* da vulnerabilidade. Mais detalhes podem ser encontrados diretamente nos documentos deste estudo em específico. Estas mesmas equações foram utilizadas no presente estudo para compor o sub-índice de Exposição.
* Neste estudo, o termo “dimensão climática” é equivalente ao vetor “Exposição” proposto pelo IPCC no AR4

## Slide 2
Estrutura Conceitual utilizada no presente estudo
Resultado final agregado por município, padronizado, permitindo comparações e melhor identificação de áreas prioritárias;
Embora os índices estejam padronizados, o estudo foi segmentado em duas partes, considerando a diferença entre os tipos de desastres. Uma análise é focada no desastres relacionados ao excesso de precipitação (inundações bruscas e deslizamentos) e, a outra, à escassez de precipitação (secas);
Os índices para deslizamentos de terra e para inundações foram calculados considerando apenas o domínio territorial das áreas urbanas (e não toda a extensão territorial do município), tornando a análise mais objetiva e direcionada para onde está, de fato, a grandiosa maioria das mortes e prejuízos econômicos relacionados à estes dois tipos de ameaças.
O índice de secas foi calculado considerando todo território municipal.
Horizonte temporal definido em 2011-2040, como forma de subsidiar especificamente os próximos planos plurianuais orçamentários;
Validação, comparação dos resultados e direcionamento de ações estratégicas baseadas na atuação do setor de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, especialmente do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden);

## Slide 3
Estrutura Conceitual utilizada no presente estudo
O índice para esta consultoria não é focado na vulnerabilidade propriamente dita, mas, sim, nos IMPACTOS POTENCIAIS. Esta alteração é a mais relevante para que os resultados não tenham o viés dos indicadores socioeconômicos (por exemplo, o IDH, índice GINI de desigualdade social, taxa de analfabetismo, etc.) utilizados nos estudos pretéritos para representar indiretamente a capacidade adaptativa dos municípios. Esta alteração se faz necessária porque, ao assumir a hipótese de que tais indicadores socioeconômicos estão relacionados com a capacidade de um município em se adaptar, automaticamente estaríamos pressupondo que a diminuição da vulnerabilidade poderia acontecer apenas com políticas públicas que fossem voltadas para a melhoria de tais indicadores. Na verdade, uma determinada comunidade ou município pode se tornar mais adaptada (no sentido de reduzir os impactos) se houver melhorias na Educação, na Saúde, Saneamento Básico, na distribuição de renda, etc.
Portanto, a capacidade adaptativa (sub-índice) não é mais parte integrante do índice deste estudo. O resultado foi focado na avaliação dos impactos potenciais, para servir justamente na indicação de quais áreas demandam de uma maior capacidade adaptativa para diminuir sua vulnerabilidade e, portanto, dará suporte para o direcionamento de recursos voltados para esta natureza.
No entanto, já existem outras iniciativas e políticas setoriais específicas para tratar destas diretrizes e que não fazem parte do escopo proposto pelo MMA. Portanto, tais métricas poderiam mascarar a identificação dos municípios mais críticos e que demandam de ações, programas e estratégias específicas tanto para a adaptação aos impactos inerentes às mudanças do clima quanto para redução dos riscos já existentes.

## Slide 4
Desastres relacionados ao excesso de Precipitação
Primeiramente, ressalta-se que todos os índices de Debortoli et. al (2016) foram adaptados para este trabalho recalculados considerando os limites das áreas urbanas. Isto é, todas as variáveis utilizadas (climáticas ou não) foram consideradas apenas para a condição em que elas se encontram dentro do domínio definido pelas áreas urbanas de cada município. A saber, a base de dados das áreas urbanas utilizadas neste trabalho é proveniente do estudo da Embrapa (Farias et. al, 2017).
A maioria das etapas de cálculo para estabelecer os índices foram feitas a partir de dados espaciais em Raster, especificamente através da ferramenta Map Algebra, do Spatial Analyst Tool do software ArcGIS 10.1, da ESRI. Desta forma, os índices e as variáveis utilizadas se manifestam espacialmente em pontos-de-grade, onde cada ponto possui um referido valor numérico de seu atributo. Consequentemente, dentro de um mesmo polígono de área urbana é possível ter vários valores para um determinada variável ou índice. Porém, como um dos objetivos desta consultoria foi ter métricas específicas para cada município brasileiro, alguns procedimentos foram adotados para calcular valores médios destas variáveis. As etapas realizadas para todos os casos que se encaixam neste contexto estão descritas a seguir:

## Slide 5
Desastres relacionados ao excesso de Precipitação
Dada uma determinada variável (ou índice) que se encontra em formato Raster, cria-se um novo arquivo TIFF com dimensões de 1 km x 1 km, independente da sua resolução original (Figura a);
A partir deste arquivo TIFF, gera-se um shapefile de pontos (ferramenta Conversion Tools, Raster to Points), onde cada ponto gerado representa o centroide dos pontos-de-grade de dimensão 1 km x 1 km (Figura b).
Calcula-se a média de todos os pontos que estão dentro do domínio dos polígonos que definem a áreas urbanas, permitindo a busca por pontos que se encontram em até 500m além deste domínio. Para esta etapa utiliza-se a ferramenta Spatial Join, com a Merge Rule configurada para a condição de Mean (média). Esta etapa acontece entre as Figura b e Figura c.
O resultado final será um novo shapefile das áreas urbanas, exatamente idêntico ao original, mas agora com um novo atributo que refere-se à média da variável ou índice em questão (Figura c).
Dada a imensidão do território brasileiro, mapas que apresentam toda sua extensão não permitem a devida visualização das áreas urbanas. Então, para contornar esta limitação, foi feita uma extrapolação que transfere para o polígono municipal a informação obtida para as áreas urbanas (Figura d). Ressalta-se que esta é apenas uma forma de apresentar melhor os resultados finais, sendo que os valores obtidos para os índices não contemplam outros usos do solo que existam dentro de um determinado domínio municipal.
Estas etapas descritas entre os quadros a) e c) serão feitas para todas as variáveis sugeridas para os estudos desta consultoria, com exceção das variáveis climáticas. No caso do vetor exposição, primeiro calcula-se o resultado para os períodos de 1961-1990 e 2011-2040 (exatamente conforme as equações apresentadas anteriormente) e, somente então, repete-se o processo de agregação dos resultados.
Para o cálculo dos índices de Impacto Potencial, a etapa de cálculo foi feita diretamente pela tabela de atributos do shapefile das áreas urbanas, através da ferramenta “Calculate Geometry”, onde foi possível colocar a equação que relaciona outros atributos (no caso, o vetor exposição e o vetor sensibilidade) daquele mesmo shapefile. As equações que regem cada um dos dois índices de impacto potencial estão apresentadas a seguir.

## Slide 6
Deslizamentos de Terra

## Slide 7
O índice de impacto potencial Deslizamentos de Terra
A estrutura do índice de impacto potencial para deslizamentos de terra segue uma linha de raciocínio diferente daquela aplicada por Debortoli et. al (2016). Naquela ocasião, os autores consideraram o impacto potencial como um sub-produto proveniente da média simples entre as dimensões climática (equivalente à exposição) e físico-ambiental (equivalente à sensibilidade). Porém, esta formulação permite que, em alguns casos, regiões com baixa ou nula suscetibilidade apresentem impactos potenciais de considerável magnitude, desde que o vetor exposição fosse muito alto. No entanto, este tipo de consideração não acontece na realidade, visto que em regiões onde não há condicionantes do meio físico que possam deflagrar os processos de movimentos de massa, consequentemente, não haverá também qualquer tipo de impacto.
Desta forma, para este trabalho sugeriu-se modificar a estrutura relacional entre os dois sub-indices, de modo que a suscetibilidade à um determinado processo fosse a característica primordial para que haja um determinado tipo de impacto. Assim, a equação que rege o índice de impacto potencial é:
)
A Equação acima representa que o impacto potencial será diretamente proporcional aos dois vetores mas, no entanto, é limitada pela sensibilidade. Isto é, por maior que seja a probabilidade de ocorrência e da magnitude de eventos meteorológicos potencialmente deflagradores de deslizamentos de terra, se uma determinada região não for suscetível (naturalmente ou de forma induzida) a este tipo de processo, o impacto potencial será nulo ou muito pequeno. Por outro lado, mesmo que aconteçam poucas chuvas potencialmente deflagradores de deslizamentos de terra, se uma determinada região for altamente suscetível e antropizada, o impacto potencial pode ser alto quando este evento acontecer.

## Slide 8
Sub-índice de Exposição para Deslizamentos de Terra
O vetor Exposição foi definido neste trabalho como a natureza e a intensidade do estresse ambiental (climático) sobre um território ou sistema humano. As características desse estresse incluem a sua magnitude, frequência, duração e a abrangência espacial. No contexto das mudanças climáticas, está diretamente relacionada com as variações do clima futuro quando comparado com o comportamento observado em um período de referência que, neste trabalho, é denominado de baseline, sendo este compreendido entre 1961-1990. Para o presente estudo, o vetor exposição será representado por um sub-índice e seguirá o mesmo modelo (equação) do trabalho de Debortoli et. al (2016), que foram apresentadas no primeiro slide. Portanto, o vetor aqui chamado de exposição é equivalente à dimensão climática da vulnerabilidade utilizada em Debortoli et. al (2016).

## Slide 9
Os dados utilizados para compor o sub-índice de Exposição (tanto para o caso dos deslizamentos de terra quanto para inundações bruscas, enxurradas e alagamentos) são provenientes do estudo de Debortoli et. al (2016). Os resultados foram gerados a partir dos dados climáticos de índices de extremos de precipitação (Rx1Day, Rx5day, R95p e CWD), os quais foram calculados pelo grupo de pesquisa do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) coordenado pela pesquisadora Chou Sin Chan (CHOU et al. 2014). Nesta ocasião, a metodologia utilizada no cálculo dos índices foi feita sob a plataforma do programa FCLIMDEX. Importante ressaltar que todos as considerações feitas pelos autores, e aqui apresentadas, são válidas para o presente estudo.
A partir dos índices de extremos de precipitação calculados pelo grupo da pesquisadora Chou Sin Chan do INPE (CHOU et al. 2014), os autores selecionaram alguns índices específicos para os extremos climáticos que representem a dinâmica climática dos extremos de precipitação para as diferentes regiões do Brasil.
ID | Descrição | Definição | Unidade
Rx1day | Quantidade máxima de precipitação em um dia | Máximo de precipitação ocorrido em 1 dia | mm/dia
Rx5day | Quantidade máxima de Precipitação em cinco dias | Máximo de precipitação acumulada em 5 dias consecutivos | mm/5dias
CWD | No. de dias úmidos (RR> consecutivos | Número máximo de dias consecutivos com RR≥1 mm | dias
R95p | Dias muito úmidos | Precipitação diária total em que RR> percentil 95, considerando a estatística de um período (ex: ano) | mm/dia
Atualmente, estes dados (brutos) podem ser solicitados diretamente em: https://projeta.cptec.inpe.br/#/dashboard
Variáveis utilizadas no Sub-índice de Exposição

## Slide 10
O fatiamento das classes segue a classificação feita através do método “Natural Breaks”. Os limites de cada classe estão apresentados nas imagens abaixo:
Shapefile (polígono)
Base Completa Deslizamentos
Este mapa foi gerado a partir do campo Exposição, encontrado na tabela de atributos do shapefile “Base Completa Deslizamentos”. O caso ilustrado trata-se do resultado para o modelo Eta-HadGEM no período 1961-1990 (baseline) que utiliza o campo/atributo “exp_had_hi” como referência. O fatiamento das classes segue conforme descrito abaixo, sendo que os outros mapas de Exposição importam esta mesma forma de classificação.

## Slide 11
Sub-índice de Sensibilidade: Deslizamentos de Terra
A sensibilidade é definida como a intensidade com a qual um sistema pode sofrer danos, ou ser afetado por perturbações (no caso, climáticas), levando em consideração suas características intrínsecas, representando como o sistema responde no presente. Este vetor é representado por variáveis que possam refletir espacialmente a suscetibilidade aos processos deslizamentos de terra. Para este tipo de ameaça natural há uma forte interferência das atividades antrópicas em induzir tais processos, sendo ideal implementar na análise alguma variável que possa explicitar esta relação. Para isto, utilizou-se, nos dois casos, o dado de população urbana como um dos componentes para definir não somente a suscetibilidade (induzida) de cada município, mas também por ela ser parcialmente representativa da magnitude de um possível impacto, conforme apresentado em alguns estudos que correlacionam impactos de desastres e densidade populacional.
Decliv.pond o valor médio, ponderado (ver próximo slide), da declividade dentro dos limites da área urbana municipal;
Relevo o valor médio, ponderado (ver próximo slide), das unidades de relevo encontradas dentro dos limites da área urbana municipal;
Pop. Urb o valor total da população urbana, dada pelo Censo 2010.
intervalo | valor ponderado
> 100 | 1
50 - 100 | 0,95
30 - 50 | 0,9
20 - 30 | 0,8
10 - 20 | 0,7
5 - 10 | 0,5
< 5 | x/10
Ponderação das classes de sensibilidade
Esta etapa de ponderação é necessária para equilibrar os resultados do sub-índice de sensibilidade, que tende a ser extremamente elevado para aqueles municípios que possuem alta população urbana, uma vez que os valores máximos encontrados para estes casos são muito maiores que a 95% dos demais municípios e tornaria inviável uma normalização simples para todo o universo dos municípios. Portanto, para os casos mais extremos (resultado acima de 5), fez-se uma ponderação atribuindo-se valores entre 1,0 e 0,50 a partir de intervalos pré-definidos, sendo que apenas para os valores menores do que 5 aplicou-se a normalização linear.

## Slide 12
Sub-índice de Sensibilidade: Deslizamentos de Terra
Categorização e ponderação da declividade
Mapa de Declividade gerado a partir dos dados de altimetria do SRTM, resolução de 90m. No canto inferior direito, um zoom para representar a variabilidade espacial da declividade em locais com relevo acidentado (Debortoli at. al, 2016)
Variáveis utilizadas
Declividade: esta é uma das variáveis mais importantes na análise de suscetibilidade a movimentos de massa, principalmente pela sua forte relação com a deflagração deslizamentos de terra. Terrenos com declividades mais acentuadas tende a ter solos rasos e jovens, algumas vezes com materiais inconsolidados, normalmente com alta permeabilidade nas camadas superficial e que diminuem abruptamente devido ao substrato rochoso, ou camadas de solo impermeáveis, estarem próximas a superfície. Estas diferenças de permeabilidade criam fluxos preferenciais da água na sub-superfície, que facilitam a movimentação da água paralelamente a direção da encosta. Este fluxo, juntamente com a diminuição de alguns parâmetros geotécnicos de resistência ao cisalhamento (como a coesão) e o sobrepeso da água, facilita com que as condições de atrito estático sejam vencidas e a encosta possa vir a deslizar. Maiores declividades significam também que os movimentos de terra causados podem atingir uma maior velocidade de deslocamento, tornando-se também aqueles com maior potencial destrutivo.
Para seu uso nesta análise, esta variável foi calculada a sua espacialização através dos dados de altimetria do SRTM, com resolução espacial de 90m. Foi gerado um Raster de mesma resolução espacial, onde o resultado foi uma matriz de valores contínuos que variam de 0º até 30º para o território brasileiro. É preciso destacar que resultado do mapa de declividade com a resolução de 90m não permite uma boa representação das características do relevo para que fosse possível fazer relações diretas com a suscetibilidade a deslizamentos sob critérios puramente geotécnicos que, normalmente, se baseariam em declividades calculadas diretamente nas encostas. Ao calcular a declividade utilizando o SRTM, os maiores valores encontrados se referem a declividades entre 25º e 30º, que correspondem a pequenas localizações, quase pontuais, e que não representam bem as regiões com relevo acidentado. Por outro lado, 90% do território nacional apresentam declividade menor que 5º, sendo que apenas uma parte do litoral do Sul e Sudeste e o norte de Roraima conseguem apresentar declividades superiores a estes valores. Ou seja, nas regiões montanhosas – que é justamente onde os deslizamentos ocorrem com maior frequência - a variação da declividade é muito abrupta e acontece em uma espaço geográfico pequeno, que não consegue ser refletido no mapa gerado.
Sendo assim, os autores sugeriram que houvesse a categorização da declividade levando em consideração estes aspectos, pois normalmente declividades superiores a 30º e 45º são aquelas consideradas mais críticas para a deflagração dos deslizamentos de terra, mas que não são detectadas pela resolução de 90m. Portanto, realizou-se o fatiamento dos dados contínuos de declividade, para que depois fosse feito a ponderação (atribuição de pesos) em as classes temáticas. O produto final de declividade foi uma malha com valores entre 0.00 e 1.00, onde os valores contínuos do mapa apresentado na Figura 2 foram substituídos por classes ponderadas que seguiram os critérios apresentados na Tabela ao lado.

## Slide 13
Sub-índice de Sensibilidade: Deslizamentos de Terra
Mapa de Relevo e suas classes ponderadas sob o critério de vulnerabilidade a desastres relacionados a movimentos de massa. Os pesos atribuídos na etapa de ponderação estão explicitados na legenda
Variáveis utilizadas
Unidades de Relevo: Desenvolvido pela Diretoria de Geociências (IBGE/DGC) e Embrapa - Solos e adquirido no site do IBGE (2010). Nesta base de dados, existem cerca de 167 unidades de relevo que foram identificadas com a utilização de diferentes tipos de sensores (imagens de radar, imagens de satélite Landsat), tecnologias de sensoriamento remoto, processamento digital de imagens e geoprocessamento. Entretanto, para o cálculo do índice de vulnerabilidade aos deslizamentos de terra, utilizou-se apenas a classificação de 7 compartimentos de relevo.
A ponderação das classes temáticas do Mapa de Relevo foi feita tomando-se como base as principais características de cada unidade de compartimentação. Da mesma forma que todos os outros layers utilizados no cálculo do índice de vulnerabilidade, foram atribuídos pesos entre 0.00 e 1.00 para estas classes, conforme apresentado na própria legenda da Figura ao lado. O critério para definir os pesos foi a relação do tipo de relevo com características topográficas que promovem a deflagração deslizamentos de terra. Ou seja, relevos mais acidentados e que podem apresentar grandes declividades e amplitudes em suas encostas recebem um peso maior do que aqueles que possuem características planas e de pouca variação altimétrica (declividade).

## Slide 14
Sub-índice de Sensibilidade: Deslizamentos de Terra
Variáveis utilizadas
A variável “População Urbana” é proveniente dos dados do Censo 2010, entregue em formato tabular, e foi inserida no shapefile base do índice de deslizamentos.

## Slide 15
O fatiamento das classes segue a legenda. O resultado foi dividido em 10 classes equidistantes, variando entre 0 e 1, onde cada classe equivale 0.10 de variação.
Sub-índice de Sensibilidade: Deslizamentos de Terra
Shapefile (polígono)
Base Completa Deslizamentos
ser encontrado no shapefile entitulado “Base Completa Deslizamentos”. Diferentemente do sub-índice de Exposição, o sub-índice de Sensibilidade é estático no tempo (não varia para o cálculo do impacto potencial futuro), sendo este o único resultado para representar a sensibilidade.
Este mapa foi gerado a partir do campo “Sensibilid”, que pode

## Slide 16
Estrutura do índice limitada pela sensibilidade/susceptibilidade.
Isto garante que o impacto só existirá quando um município tiver áreas suscetíveis à deslizamentos de terra. As chuvas mais severas aumentam o impacto quanto maior for a frequência e magnitude destes eventos (determinados pelos índices de extremos Rx1day, Rx5day, R959 e CWD)
Shapefile (polígono)
Base Completa Deslizamentos
Conforme apresentado no Fluxograma das etapas metodológicas, este cálculo foi feito diretamente na tabela de
atributos utilizando a ferramenta “Calculate Field”. Foram calculados quatro índices de impacto potencial, sendo um para cada modelo (Eta-Miroc e Eta-HadGEM) e cada período de análise (baseline e 2011-2040). Para tal, o sub-índice de Sensibilidade foi sempre o mesmo, representado pelo atributo “Sensibilid”. Por outro lado, o sub-índice de Exposição é variável para cada caso, sendo eles: exp_mir_his (Miroc, baseline), exp_had_hi (HadGEM, baseline), Exp_Mir_45 (Miroc, 2011-2040 cenário RCP 4.5) e Exp_HAD_45 (HadGEM, 2011-2040, cenário RCP 4.5
atributo “Sensibilid”
Exp_mir_his
Exp_Had_hi
Exp_Mir_45
Exp_Had_45
IP_mir_his
IP_Had_hi
IP_Mir_45
IP_Had_45

## Slide 17
Este é apenas um dos quatro mapas de Impacto Potencial que foram gerados. No entanto, todos eles foram categorizados da mesma forma.
Os resultados para este sub-índice variaram entre 0.00 e 0.80.
Foram definidas 7 classes, divididas de forma equidistante com o intervalo de 0.10.
A classe “Extremamente Baixo” representando o limite inferior (intervalo entre 0.00 e 0.10) e “Extremamente Alta” o limite superior (0.70 – 0.80).
Shapefile (polígono)
Base Completa Deslizamentos
ser encontrado no shapefile entitulado “Base Completa Deslizamentos”. Os quatro outros mapas não estão apresentados neste documento, mas utilizam o mesmo fatiamento, mudando apenas o atributo de referência.
Este mapa foi gerado a partir do campo “IP_had_his”, que pode
Índice de Impacto Potencial: Deslizamentos de Terra

## Slide 18
Inundações Bruscas

## Slide 19
O índice de Impacto Potencial para
Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
A estrutura do índice de impacto potencial para deslizamentos de terra segue uma linha de raciocínio diferente daquela aplicada por Debortoli et. al (2016). Naquela ocasião, os autores consideraram o impacto potencial como um sub-produto proveniente da média simples entre as dimensões climática (equivalente à exposição) e físico-ambiental (equivalente à sensibilidade). Porém, esta formulação permite que, em alguns casos, regiões com baixa ou nula suscetibilidade apresentem impactos potenciais de considerável magnitude, desde que o vetor exposição fosse muito alto. No entanto, este tipo de consideração não acontece na realidade, visto que em regiões onde não há condicionantes do meio físico que possam deflagrar os processos de movimentos de massa, consequentemente, não haverá também qualquer tipo de impacto.
Desta forma, para este trabalho sugeriu-se modificar a estrutura relacional entre os dois sub-indices, de modo que a suscetibilidade à um determinado processo fosse a característica primordial para que haja um determinado tipo de impacto. Assim, a equação que rege o índice de impacto potencial é:
)
A Equação acima representa que o impacto potencial será diretamente proporcional aos dois vetores mas, no entanto, é limitada pela sensibilidade. Isto é, por maior que seja a probabilidade de ocorrência e da magnitude de eventos meteorológicos intensos e potencialmente de eventos hidrológicos, se uma determinada região não for suscetível (naturalmente ou de forma induzida) a este tipo de processo, o impacto potencial será nulo ou muito pequeno. Por outro lado, mesmo que aconteçam poucas chuvas intensas, se uma determinada região for altamente suscetível e antropizada, o impacto potencial pode ser alto quando este evento acontecer.

## Slide 20
Sub-índice de Exposição para Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
O vetor Exposição foi definido neste trabalho como a natureza e a intensidade do estresse ambiental (climático) sobre um território ou sistema humano. As características desse estresse incluem a sua magnitude, frequência, duração e a abrangência espacial. No contexto das mudanças climáticas, está diretamente relacionada com as variações do clima futuro quando comparado com o comportamento observado em um período de referência que, neste trabalho, é denominado de baseline, sendo este compreendido entre 1961-1990. Para o presente estudo, o vetor exposição será representado por um sub-índice e seguirá o mesmo modelo (equação) do trabalho de Debortoli et. al (2016), que foram apresentadas no primeiro slide. Portanto, o vetor aqui chamado de exposição é equivalente à dimensão climática da vulnerabilidade utilizada em Debortoli et. al (2016). A única diferença metodológica é que, neste trabalho, calculou-se o valor médio do sub-índice para cada área urbana dos municípios brasileiros.
Exposição

## Slide 21
Os dados utilizados para compor o sub-índice de Exposição (tanto para o caso dos deslizamentos de terra quanto para inundações bruscas, enxurradas e alagamentos) são provenientes do estudo de Debortoli et. al (2016). Os resultados foram gerados a partir dos dados climáticos de índices de extremos de precipitação (Rx1Day, Rx5day, R95p e CWD), os quais foram calculados pelo grupo de pesquisa do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) coordenado pela pesquisadora Chou Sin Chan (CHOU et al. 2014). Nesta ocasião, a metodologia utilizada no cálculo dos índices foi feita sob a plataforma do programa FCLIMDEX. Importante ressaltar que todos as considerações feitas pelos autores, e aqui apresentadas, são válidas para o presente estudo.
A partir dos índices de extremos de precipitação calculados pelo grupo da pesquisadora Chou Sin Chan do INPE (CHOU et al. 2014), os autores selecionaram alguns índices específicos para os extremos climáticos que representem a dinâmica climática dos extremos de precipitação para as diferentes regiões do Brasil.
ID | Descrição | Definição | Unidade
Rx1day | Quantidade máxima de precipitação em um dia | Máximo de precipitação ocorrido em 1 dia | mm/dia
Rx5day | Quantidade máxima de Precipitação em cinco dias | Máximo de precipitação acumulada em 5 dias consecutivos | mm/5dias
CWD | No. de dias úmidos (RR> consecutivos | Número máximo de dias consecutivos com RR≥1 mm | dias
R95p | Dias muito úmidos | Precipitação diária total em que RR> percentil 95, considerando a estatística de um período (ex: ano) | mm/dia
Atualmente, estes dados (brutos) podem ser solicitados diretamente em: https://projeta.cptec.inpe.br/#/dashboard
Variáveis utilizadas no Sub-índice de Exposição

## Slide 22
Sub-índice de Sensibilidade: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
As considerações feitas neste trabalho para o sub-índice de sensibilidade à inundações, enxurradas e alagamentos são basicamente as mesmas apresentadas para o caso dos deslizamentos de terra. Para esta tipologia de desastre, inseriu-se também a variável de população urbana para explicitar os processos antrópicos que são determinantes para a deflagração das ameaças de natureza hidrológica.
Além disso, a estrutura do sub-índice aplicado neste trabalho segue basicamente as mesmas diretrizes apresentadas por Debortoli et. al (2016), onde os autores utilizaram quatro diferentes variáveis para compor a dimensão físico-ambiental da vulnerabilidade (mais detalhes estão apresentados no item 2.1.2). No entanto, como o enfoque das análises aqui sugeridas será voltado para as áreas urbanas e todos os cálculos serão feitos dentro do perímetro urbano definido pelo estudo da Embrapa (Farias et. al, 2017), optou-se por retirar a variável de uso do solo utilizada naquela ocasião. Para o presente estudo, esta variável não é mais pertinente, uma vez que o índice construído trata apenas para um caso específico de uso do solo (áreas urbanas) e, portanto, não necessita do uso do mapa de uso do solo ponderado como foi feito no outro trabalho.
Desta forma, aplicou-se a mesma equação sugerida por Debortoli et. al (2016), retirando a variável do uso do solo e inserindo a população urbana para compor a primeira parte do sub-indice de sensibilidade, considerada como um fator limitante. Isto é, por maior que seja a população urbana, uma área não será sensível às ameaças hidrológicas se não houver uma série de condicionantes físicos para deflagrar os processos que causam impactos. Neste sentido, a variável da população urbana foi inserida com um fator que pode majorar a sensibilidade, dada as condições do meio físico. A formulação deste sub-indice está apresenta a seguir:
Onde:
DDren Atlas é a densidade de drenagem dos rios que causam mais impactos de inundações, mapeados pelo Atlas (ANA, 2014), normalizado entre zero e um;
DDren BR é a densidade de drenagem de todos os rios mapeados pela malha hidrográfica em 1:250.000 feito pelo IBGE, normalizados entre zero e um;
Dens Est é a densidade de estradas, dada pela malha rodoviária mapeada pelo IBGE em escala 1:250.000, normalizado entre zero e um;
Pop.Urbpond é o valor da variável de população urbana, proveniente do Censo 2010 (IBGE, 2011), que foi ponderada conforme a Tabela ao lado.
População Urbana | Valor Ponderado
> 1.000.000 | 1,0
500mil - 1mi | 0,95
250mil - 500mil | 0,75
100mil - 250mil | 0,50
< 100mil | (Pop)/200.000
Ponderação da variável de População Urbana

## Slide 23
Os resultados para este sub-índice variaram entre 0.00 e 0.90.
Foram definidas 7 classes, divididas em intervalos que estão demonstrados abaixo:
Sub-índice de Exposição: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
Shapefile (polígono)
Base Completa Inundações
Este mapa foi gerado a partir do campo Exposição, encontrado na tabela de atributos do shapefile “Base Completa Inundações”. O caso ilustrado trata-se do resultado para o modelo Eta-MIROC no período 1961-1990 (baseline) que utiliza o campo/atributo “exp_had_mir” como referência. O fatiamento das classes segue conforme descrito abaixo, sendo que os outros mapas de Exposição importam esta mesma forma de classificação.

## Slide 24
Sub-índice de Sensibilidade: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
Variáveis utilizadas
Base de dados trabalhada e normalizada para compor a dimensão físico-ambiental da vulnerabilidade a desastres envolvendo inundações bruscas, enxurradas e alagamentos. Fonte: Debortoli at. al (2016). No entanto, conforme explicado anteriormente, neste trabalho não utilizou-se a variável Uso do Solo pelo fato do índice ter considerado apenas o resultado dentro das áreas urbanas (que se refere à uma das classes do mapa de Uso do Solo).
Densidade de Estradas: baseado no Mapa de Rodovias – parte integrante do Mapeamento Sistemático do IBGE, com base contínua ao milionésimo, com escala original de 1:250.000. O shapefile obtido divide as rodovias em duas classes: pavimentadas e não-pavimentadas. Estas classes foram separadas e gerou-se um novo produto, no formato Raster, para cada uma delas, onde se calculou a densidade de estradas (km/km2). Em seguida, os dois mapas de densidade de estradas foram somados, onde as estradas pavimentadas tiveram peso 2, enquanto as não-pavimentadas tiveram peso 1, de modo que o resultado pode ser observado na Figura a . O objetivo da implementação desta variável é devido à relação entre regiões com alta densidade de estradas serem mais urbanizadas que regiões com pouco acesso. Além disso, locais onde existem a convergência de rodovias caracterizam pólos industriais ou de desenvolvimento, como metrópoles, que são áreas amplamente antropizadas. Nestas localidades, houve a intensificação dos processos que promovem o escoamento superficial, alterando-se as condições naturais e, desta forma, favorecendo a ocorrência de inundações. Neste sentido, as rodovias pavimentadas possuem uma maior representatividade, pois determinam eixos de maior desenvolvimento quando comparado com as não pavimentadas.
Hidrografia (Cursos d’água) do Brasil, parte integrante do Mapeamento Sistemático do IBGE, com base contínua ao milionésimo, com escala original de 1:250.000. Foi calculada diretamente (em ambiente SIG) a densidade destes vetores lineares (cursos d’água em km/km2). o produto gerado foi normalizado em uma escala de 0.00 até 1.00 (Figura c), uma vez que considera-se a relação da densidade de drenagem diretamente proporcional com vulnerabilidade a inundações bruscas. Regiões com alta densidade de drenagem refletem características geomorfológicas e hidrológicas que favorecem a o fenômeno da inundação pois, naturalmente, esta alta densidade de drenagem é produto de uma interação do relevo e clima que se fez durante milhões de ano e está diretamente interligada com um alto escoamento superficial, muitas vezes com grande velocidade (HORTON, 1945). Em síntese, quanto maior a densidade de drenagem, maior é a velocidade com que a água atinge os corpos d’água, incrementando o efeito de inundações a jusante da sub-bacia. Em regiões com substrato rochoso e pedológico mais permeável, a capacidade de formação de canais é reduzida, diminuindo a densidade de drenagem.
Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2014). Elaborado a partir da base cartográfica ortocodificada de hidrologia na escala ao milionésimo onde existem os campos que definem o curso d´água, a frequência de ocorrência, o grau de impacto e a respectiva vulnerabilidade. Os corpos d’água com vulnerabilidade alta, média e baixa foram separados e calculou-se a densidade de drenagem para cada grupo para tivessem pesos diferentes na elaboração do produto que seria gerado. Em seguida, somou-se as três densidades de drenagem estabelecendo peso 3 para a classe alta, peso 2 para classe média e peso 1 para classe baixa. O resultado foi normalizado em de 0.00 até 1.00 (Figura 4d). O critério para a utilização desta base de dados é o mesmo que aquele apresentado anteriormente para a Densidade de Drenagem, de forma que há uma diferenciação e hierarquização daqueles corpos d’água que já foram catalogados como os mais vulneráveis do Brasil pela ANA.

## Slide 25
Os resultados para este sub-índice variaram entre 0.00 e 0.80.
Foram definidas 7 classes, divididas de forma equidistante com o intervalo de 0.10, com exceção da classe Extremamente alta que abrange um intervalo de 0.20 para ter uma quantidade significativa que pudesse ser visualmente bem representada.
Sub-índice de Sensibilidade: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos

## Slide 26
Este é apenas um dos quatro mapas de Impacto Potencial que foram gerados. No entanto, todos eles foram categorizados da mesma forma.
Para 99% dos casos, os resultados para este sub-índice variaram entre 0.00 e 1.00, mas cerca de 1% dos municípios variam entre 1.00 e 1.90 (que correspondem a classe de impacto extremamente alto).
Foram definidas 10 classes, conforme apontado na legenda do Mapa ao lado.
Shapefile (polígono)
Base Completa Inundações
ser encontrado no shapefile entitulado “Municipios_INUND”. Os quatro outros mapas não estão apresentados neste documento, mas utilizam o mesmo fatiamento das classes, mudando apenas o atributo de referência.
Este mapa foi gerado a partir do campo “IP_had_his”, que pode
Índice de Impacto Potencial: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos

## Slide 27
Definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados ao excesso de precipitação: Deslizamentos e inundações

## Slide 28
Considerando que o índice de impacto potencial será calculado tanto para o período de referência (1961-1990) quanto para o período futuro (2011-2040), a partir de dois modelos climáticos diferentes (Eta-Miroc e Eta-HadGEM), foi necessário escolher quais parâmetros caracterizariam um município como “crítico” perante o escopo do projeto. Esta análise é de suma importância para direcionar as etapas futuras do projeto, uma vez que os estudos mais aprofundados e as sugestões de medidas de adaptação serão feitos apenas para um grupo seleto de municípios.
Apenas para exemplificar a reflexão que foi discutida: um determinado município que apresente um dos maiores índices de impacto potencial no período de referência não terá, necessariamente, a mesma característica no futuro, e vice-versa. No entanto, ambos os casos citados apresentariam características que o tornam extremamente vulneráveis, mas sob pontos de vista diferentes. Enquanto o primeiro apresenta uma demanda que está explicitada desde os tempos atuais, o segundo pode não apresentar esta realidade atualmente, mas, por outro lado, os impactos decorrentes das mudanças do clima podem definir um cenário de risco futuro sem precedentes. Embora saiba que este projeto é focado na agenda de adaptação, que por sua vez foca-se em minimizar os impactos decorrentes das mudanças do clima, considerou-se que a situação ideal para definir um município como crítico é quando as duas realidades citadas se sobreponham. Isto é, quando o índice de impacto potencial no período de referência e no futuro sejam explicitamente altos quando comparados com todo o universo dos municípios brasileiros. Isto garante que sinergia entre as agendas de redução de risco aos desastres (DRR) e de adaptação, além de que facilita encontrar pontos de entrada para as políticas públicas de adaptação, visto que a temática de gestão de risco a desastres no tempo presente é realidade em diversos municípios do Brasil, sobretudo aqueles que já apresentam um histórico de desastres.
Critérios para definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados ao excesso de precipitação: Deslizamentos e inundações

## Slide 29
Sugeriu-se, portanto, que fossem estabelecidos critérios técnicos específicos para definir os municípios críticos, pautados unicamente pela análise dos resultados do índice de impacto potencial, conforme explicado abaixo:
Para cada modelo utilizado, apresentar impacto potencial na classe “extremamente alto”, isto é, maior do que 1.0, no período de referência e, além disso, tendência significativa de aumento dos impactos na condição do clima futuro (maior do que zero).
Análise por consenso, onde o município deve ter o índice de impacto potencial superior ou igual a 0,70 (categoria “alto”, “muito alto” ou “extremamente alto”) no período de referência (1961-1990) e, para o período futuro, que apresente incremento positivo, ambas as condições para os dois modelos utilizados.
Critérios para definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados ao excesso de precipitação: Deslizamentos e inundações

## Slide 30
Municípios Críticos: Deslizamentos de Terra
Ressalta-se que para elaborar estes mapas, foi utilizado o mesmo shapefile “Base Completa Deslizamentos”, onde uma aplicou-se uma “Seleção por atributos” que considerou os critérios previamente mencionados.
A análise utilizou como referência os campos/atributos dos índices de impacto potencial para o período de referência (baseline, 1961-1990) e o período futuro (2011-2040), bem como o cálculo dos incrementos. A saber, estes campos são:
IP_HAD_his (baseline)
IP_HAD_45 (2011-2040)
Increm_HAD (incremento)
IP_MIR_his (baseline)
IP_MIR_45 (2011-2040)
Increm_MIR (incremento)

## Slide 31
Municípios Críticos: Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos
Ressalta-se que para elaborar estes mapas, foi utilizado o mesmo shapefile “Base Completa Inundação”, onde uma aplicou-se uma “Seleção por atributos” que considerou os critérios previamente mencionados.
A análise utilizou como referência os campos/atributos dos índices de impacto potencial para o período de referência (baseline, 1961-1990) e o período futuro (2011-2040), bem como o cálculo dos incrementos. A saber, estes campos são:
Inun_had_h (baseline)
IP_HAD_45 (2011-2040)
INC_HAD (incremento)
Inun_mir_h (baseline)
IP_MIR_45 (2011-2040)
INC_MIR (incremento)

## Slide 32
SECAS

## Slide 33
Análise para os desastres relacionados às Secas e Estiagens
Conforme citado anteriormente, o índice de vulnerabilidade que foi elaborado para avaliar os desastres de secas (denominado IVDNS) utilizou o framework sugerido pelo AR4 (IPCC, 2007) e serviu de referência para a padronização dos demais índices. Este trabalho foi publicado em síntese por Camarinha e Debortoli (2015)1 e o documento completo pela WWF2 em parceira com o MMA. No entanto, o índice também precisou ser adaptado porque neste trabalho foi dado foco aos impactos potenciais. Isto significa que o IVDNS precisou ser recalculado, no sentido de retirar a parcela referente à capacidade adaptativa da equação que o define, tendo como produto final o resultado da interação apenas entre os sub-índices de exposição e sensibilidade.
Desta forma, o índice de Impacto Potencial às Secas, considerando cenários de mudanças climáticas, foi definido através da seguinte equação:
https://agu.confex.com/agu/fm15/meetingapp.cgi/Paper/65673
https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/estudo_secas_completo_com_isbn.pdf
1
2

## Slide 34
ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS AOS DESASTRES NATURAIS DE DESLIZAMENTOS DE TERRA, NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Média da Precipitação Total Anual
Variabilidade interanual – DP da precipitação
Potência de Secas – Calculada a partir do SPEI
(Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index)
Taxa de Mortalidade Infantil
Taxa de Analfabetismo
Densidade Populacional
Uso do Solo (ponderado)
Oferta e Demanda de Água
Mapa de Exposição
(2011-2040)
Mapa de Sensibilidade às Secas
Neste caso, a influência do clima se dá pela soma das anomalias das variáveis
Análise para os desastres relacionados às Secas e Estiagens

## Slide 35
Análise para os desastres relacionados às Secas e Estiagens
Este é apenas um dos dois mapas de Impacto Potencial que foram gerados (para o Eta-HadGEM e Eta-MIROC). No entanto, os dois foram categorizados da mesma forma.
Shapefile (polígono)
Base Completa Secas
Este mapa foi gerado a partir do campo Impacto Potencial, encontrado na tabela de atributos do shapefile “IP SECAS Completo”. O caso ilustrado trata-se do resultado para o modelo Eta-HadGEM e utiliza o campo/atributo “IPS_HAD_45” como referência. O fatiamento das classes segue conforme descrito abaixo, sendo que para o outro mapa (referente aos resultados do Eta-MIROC) utilizou-se da mesma classificação.

## Slide 36
Definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados à escassez de chuva: Secas

## Slide 37
Para a análise voltada aos eventos de secas, os critérios para a identificação dos municípios críticos se diferem do caso anterior devido às premissas consideradas na elaboração do índice de impacto potencial. Devido à natureza do fenômeno das secas - que é caracterizada a partir de uma situação comparativa à normalidade observada num período pretérito - o índice de exposição para o período futuro (2011-2040) é integralmente baseado nos incrementos das variáveis climáticas que o compõem (média de precipitação total anual, coeficiente de variabilidade e índice de Potência de Secas. Isto é, não há como comparar o índice de impacto potencial entre o período de referência (1961-1990) e o futuro (1961-1990), pois o índice foi estruturado diretamente para identificar os locais que terão novos desafios impostos pelas mudanças do clima, demandando, Portanto, que outros critérios devem ser estabelecidos (mais detalhes podem ser encontrados no Produto 2 desta consultoria ou no documento oficial do estudo – WWF/MMA, 2017.
Apenas para contextualizar, pode-se dizer que os maiores valores para o índice de impacto potencial para o período futuro (2011-2040) representam diretamente a condição em que as mudanças do clima podem causar maiores impactos quando comparado com o período de referência. Por outro lado, valores próximos ou igual a zero significam que os impactos existentes no passado devem ser mantidos no futuro, independente se são muito ou pouco frequentes, de alta ou baixa magnitude. Isto é: se uma determinada localidade já sofre muitos impactos com as secas durante o período presente e no futuro essa condição é mantida exatamente igual, o índice de impacto potencial será zero, o que representa que novos impactos não são detectáveis pelas projeções do clima. Reiterando que isto não significa que a tal localidade deixará de ser impactada por secas no futuro, apenas significa que as mudanças do clima naquela região não trazem consigo um cenário que possa aumentar os impactos já observados no passado.
Critérios para definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados à escassez de chuva: Secas

## Slide 38
Critérios para definição dos municípios críticos
Para os desastres relacionados à escassez de chuva: Secas
Pelo que foi exposto, fica nítido que os critérios para identificação dos municípios críticos precisam ser diferentes dos casos que envolvem excesso de precipitação. Para o caso de secas, o foco será dado nos municípios (ou regiões) que apresentem os maiores valores do índice de impacto potencial no período futuro (aliás, no trabalho original os autores não calculam um índice de impacto potencial para o período de referência 1961-1900). Sendo assim, os critérios foram:
Na análise por consenso, o critério é que o município esteja na classe de impacto “Moderadamente Alto”, maior do que 0.40, ou superior, nos resultados provenientes dos dois modelos concomitantemente;
Na análise por cada modelo separadamente, apresentar impacto potencial na classe “Alto” ou superior, isto é, maior do que 0.50.

## Slide 39
Municípios Críticos: Secas
Ressalta-se que para elaborar estes mapas, foi utilizado o mesmo shapefile “Base Completa Secas”, onde uma aplicou-se uma “Seleção por atributos” que considerou os critérios previamente mencionados.
A análise utilizou como referência os campos/atributos dos índices de impacto potencial, a saber:
IPS_MIR_45 (Miroc)
IPS_HAD_45 (HadGEM)