## Slide 1
Declividade
Raster
90m x 90m
Fonte: SRTM
Unidades de Relevo
Shapefile
1:5.000.000
Fonte: IBGE, 2006
Conversion
Feature to Raster
Unidades de Relevo
Raster
30m
Reclassify
Unidades de Relevo_Pond.
Raster
30m
Ponderação (0-1)
População Urbana
Shapefile
Fonte: IBGE, 2010
Conversion
Feature to Raster
População Urbana
Raster
30m
Reclassify
População Urbana Pond.
Raster
30m
Ponderação (0-1)
Calculate Field
Spatial Join
(Spatial Analyst)
shapefile
1:100.000
Áreas Urbanas do Brasil
Merge Rule: Mean
Range: 500m
target
Shapefile (polígono)
* agora com os três atributos
Áreas Urbanas do Brasil 3
Field: Sensibilidade
Create New Field
Field: Sensibilidade
Type: Double
* agora com Exposição + os três atributos + novo campo Sensibilidade (em branco)
* agora com Exposição + os três atributos + Sensibilidade (calculado)
Etapas feitas diretamente na Tabela de Atributos
Join Tables
* agora com Exposição + os três atributos
Shapefile (polígono)
Shapefile (polígono)
Shapefile (polígono)
Municípios Deslizamentos
Municípios Deslizamentos
Municípios Deslizamentos
Rx1day
Rx5day
R95p
CWD
geotiff
20km x 20km
CLIP
(Spatial Analyst)
Shapefile (polígono)
Domínio: América do Sul
Variação: depende da variável
Área do Brasil
Rx1day Clip
Rx5day Clip
R95p Clip
CWD Clip
Raster
20km x 20km
Map Algebra
Raster Calculator
= variável – MIN
MAX - MIN
Domínio: Brasil
Variação: depende da variável
Rx1 Clip Norm
Rx5 Clip Norm
R95p Clip Norm
CWD Clip Norm
Raster
20km x 20km
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Normalização linear
Map Algebra
Raster Calculator
Fonte: CPTEC/INPE
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Raster
20km x 20km
Export Data
Raster
1km x 1km
Conversion
Raster to points
Shapefile (pontos)
Spatial Join
(Spatial Analyst)
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
shapefile
1:100.000
Áreas Urbanas do Brasil
Merge Rule: Mean
Range: 500m
target
Fonte: Farias et. al (2017) / Embrapa
Áreas Urbanas do Brasil com o atributo do sub-indice de Exposição
Shapefile (polígono)
Join Tables
shapefile
1:100.000
Limites municipais do Brasil
Fonte: IBGE (2010)
shapefile
1:100.000
Municípios Deslizamentos
* agora com o atributo do sub-índice de Exposição
* agora com o atributo do sub-índice de Exposição
Exposição Deslizamentos
Exposição Deslizamentos
Exposição Deslizamentos
Aumenta-se a quantidade de pontos de grade , agora com tamanho de 1km x 1km. Isto é necessário para que na etapa do cálculo da média do sub-índice de Exposição haja pelo menos um ponto (que representa o centróide do ponto de grade do Raster) dentro de cada polígono das áreas urbanas.
Calculate Field
= )
Field: Imp. Potencial
Create New Field
Field: Impacto Potencial
Type: Double
* agora com Exposição + os três atributos + Sensibilidade + Imp. Potencial (em branco)
Shapefile (polígono)
Shapefile (polígono)
Municípios Deslizamentos
Base Completa Deslizamentos
* agora com Exposição + os três atributos + Sensibilidade + Imp. Potencial (calculado)
Início das etapas que se referem à esta consultoria
Fluxograma: Índice de Impacto Potencial para Deslizamentos de Terra

## Slide 2
Rx1day
Rx5day
R95p
CWD
geotiff
20km x 20km
CLIP
(Spatial Analyst)
Shapefile (polígono)
Domínio: América do Sul
Variação: depende da variável
Área do Brasil
Rx1day Clip
Rx5day Clip
R95p Clip
CWD Clip
Raster
20km x 20km
Map Algebra
Raster Calculator
= variável – MIN
MAX - MIN
Domínio: Brasil
Variação: depende da variável
Rx1day Clip Norm
Rx5day Clip Norm
R95p Clip Norm
CWD Clip Norm
Raster
20km x 20km
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Normalização linear
Map Algebra
Raster Calculator
Exposição Inund. Bruscas
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Raster
20km x 20km
Fonte: CPTEC/INPE
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Raster
20km x 20km
Export Data
Aumenta-se a quantidade de pontos de grade , agora com tamanho de 1km x 1km. Isto é necessário para que na etapa do cálculo da média do sub-índice de Exposição haja pelo menos um ponto (que representa o centróide do ponto de grade do Raster) dentro de cada polígono das áreas urbanas.
Raster
1km x 1km
Conversion
Raster to points
Shapefile (pontos)
Spatial Join
(Spatial Analyst)
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
shapefile
1:100.000
Áreas Urbanas do Brasil
Merge Rule: Mean
Range: 500m
target
Fonte: Farias et. al (2017) / Embrapa
Shapefile (polígono)
Áreas Urbanas do Brasil com o atributo do sub-indice de Exposição
Shapefile (polígono)
Join Tables
shapefile
1:100.000
Limites municipais do Brasil
Fonte: IBGE (2010)
shapefile
1:100.000
Limites municipais do Brasil
* agora com o atributo do sub-índice de Exposição
Áreas Urbanas do Brasil
* agora com o atributo do sub-índice de Exposição
Exposição Inund. Bruscas
Exposição Inund. Bruscas
Exposição Inund. Bruscas
Fluxograma: Índice de Impacto Potencial para as Inundações, enxurradas e alagamentos
Início das etapas que se referem à esta consultoria

## Slide 3
DP da Média da Prec. Anual 1961-1990
Domínio: Já recortados para o Brasil
Variação: depende da variável
Map Algebra
Raster Calculator
Fluxograma: Índice de Impacto Potencial para os desastres causados por Secas
DP da Média da Prec. Anual 2011-2040
Fonte: CPTEC/INPE
geotiff
20km x 20km
Fonte: Camarinha (2017), a partir dos dados de temperatura e precipitação fornecidos pelo CPTEC/INPE, os quais foram trabalhando em ambiente R e derivaram o índice SPEI e, ao final, o índice Potência de Secas. Mais detalhes na publicação.
Cálculo do incremento
Domínio: Já recortados para o Brasil
Variação: depende da variável
Map Algebra
Raster Calculator
Fonte: CPTEC/INPE
geotiff
20km x 20km
Cálculo do incremento
Valor Médio da Prec. Anual 1961-1990
Valor Médio da Prec. Anual 2011-2040
Domínio: Já recortados para o Brasil
Variação: depende da variável
Map Algebra
Raster Calculator
geotiff
20km x 20km
Cálculo do incremento
Potência de Secas 1961-1990
Potência de Secas 2011-2040
Incremento (ΔDP) do DP da Média da Prec. Anual
geotiff
20km x 20km
Incremento (ΔMPPT) da Média da Prec. Anual
geotiff
20km x 20km
Incremento (ΔPotSec) da Potência de Secas
geotiff
20km x 20km
Sub-índice de Exposição
geotiff
20km x 20km
Cálculo dos incrementos (anomalias) das variáveis
Uso do Solo
Shapefile
1:250.000
Fonte: IBGE, 2010
Conversion
Feature to Raster
Uso do Solo
Raster
1 pi xel= 250m
Reclassify
Esta etapa foi utilizada para fazer a ponderação das classes de uso do solo, onde cada classe recebeu um peso entre 0 e 1, representando sua sensibilidade aos eventos de secas.
Uso do Solo Ponderado
Raster
1 pi xel= 250m
Taxa de Indigência
Shapefile
Por município
Fonte: IBGE, 2010, disponibilizado pelo Atlas de Desenvolvimento Urbano (PNUD, 2014)
Conversion
Feature to Raster
Taxa de Indigência
Raster
1 pi xel= 250m
Raster Calculator
Taxa de Indigência Ponderada
Raster
1 pi xel= 250m
Ponderação (0-1)
Taxa de Mort. Infantil
Shapefile
Por município
Fonte: IBGE, 2010, disponibilizado pelo Atlas de Desenvolvimento Urbano (PNUD, 2014)
Conversion
Feature to Raster
Taxa de Mort. Infantil
Raster
1 pi xel= 250m
Raster Calculator
Taxa Mort. Infantil
Ponderada
Raster
1 pi xel= 250m
Ponderação (0-1)
Densidade Demográfica
Shapefile
Por município
Conversion
Feature to Raster
Densidade Demográfica
Raster
1 pi xel= 250m
Reclassify
Dens. Demográfica
Ponderada
Raster
1 pi xel= 250m
Create New Field
Field: Densid. Demográfica
Type: Double
Municípios Brasil
Shapefile
Por município
Fonte: IBGE, 2010, disponibilizado pelo Atlas de Desenvolvimento Urbano (PNUD, 2014)
Calculate Field
= População Total / Área
* agora com um campo para Densidade Demográfica (em branco)
Municípios Brasil
Shapefile
Por município
Oferta e Demanda Água
Shapefile
Por município
Conversion
Feature to Raster
Raster
1 pi xel= 250m
Create New Field
Field: Oferta e Demanda
Type: Double
Atlas Abastecimento Urbano de Água
Shapefile
Por município
Fonte: ANA (2015)
Edit Field
* agora com um campo Oferta e Demanda
Atlas Abastecimento Urbano de Água
Shapefile
Por município
Fonte: ANA (2015)
Oferta e Demanda Água
Foi criada uma matriz de ponderação baseada nos campos “Situação do Manancial” e “Tipo”, conforme a tabela abaixo
Sub-índice de Sensibilidade
geotiff
250m x 250m
Map Algebra
Raster Calculator
Map Algebra
Raster Calculator
Eta
Início das etapas que se referem à esta consultoria
Banco de dados de Temperatura a 2m e Precipitação Diária para todos os períodos de análise (1961-1990 e 2011-2040), em formato binário ou .grib, para posterior processamento
Fornecidos pela equipe da Dra. Chou (CPTEC-INPE)
Cálculo dos incrementos (anomalias) das variáveis
Spatial Join
(Spatial Analyst)
shapefile
1:100.000
Áreas Urbanas do Brasil
Merge Rule: Mean
Range: 500m
target
Shapefile (polígono)
* agora com sub-índice de Exposição
Áreas Urbanas do Brasil 2
Spatial Join
(Spatial Analyst)
Merge Rule: Mean
Range: 500m
Shapefile (polígono)
* agora com sub-índice de Exposição e Sensibilidade
Áreas Urbanas do Brasil 3
target
Conversion
Raster to points
Exposição Secas
Shapefile (pontos)
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Conversion
Raster to points
Sesibilidade Secas
Shapefile (pontos)
Domínio: Brasil
Variação: entre 0 e 1
Calculate Field
Field: Imp. Potencial
Create New Field
Field: Impacto Potencial
Type: Double
* agora com Exposição + Sensibilidade + Imp. Potencial (em branco)
Shapefile (polígono)
Shapefile (polígono)
Municípios Secas
IP Secas
Completo
* agora com Exposição + os três atributos + Sensibilidade + Imp. Potencial (calculado)
Etapas feitas diretamente na Tabela de Atributos